## Slide 1
대한민국 독자 우주수송의 열쇠, 누리호(KSLV-II)
나로호 실패 극복부터 5차 발사 성공과 뉴스페이스 시대 개막까지
2026-10 · 우송4반
Notes: 안녕하세요. 오늘 발표는 대한민국이 100% 독자 기술로 개발한 한국형발사체 '누리호'의 개발 역사와 주요 발사 성과, 그리고 뉴스페이스 시대의 전망을 다룹니다.

## Slide 2
누리호 개요 및 핵심 제원
100% 국내 독자 기술로 완성한 3단형 액체 로켓
2
기본 정보 및 위상
• 정식 명칭: 한국형발사체 KSLV-II (애칭 누리호)
• 개발 주도: 한국항공우주연구원(항우연) / 2010년 3월 착수
• 발사장: 전남 고흥 나로우주센터 (2009년 6월 개장)
• 우주 강국 위상: 1톤 이상 실용위성을 자체 발사체로 쏘아 올린 세계 7번째 국가
로켓 구조 및 성능
• 크기/무게: 길이 47.2m / 직경 3.5m / 중량 약 200톤
• 1단: 75톤급 액체엔진 4기 클러스터링 (총 추력 약 300톤)
• 2단 & 3단: 2단 75톤급 1기 / 3단 7톤급 1기
• 수송 능력: 1.5톤급 실용위성을 지구 저궤도(600~800km)에 투입
Notes: 누리호는 길이 47.2m, 중량 200톤 규모의 3단형 액체 로켓입니다. 1단에 75톤급 엔진 4기를 클러스터링하여 300톤의 추력을 냅니다.

## Slide 3
시련을 넘어선 독자 개발 잔혹사
실패를 자산으로 삼아 달성한 로켓 독립
3
1993-2002
KSR-I·II 과학관측로켓 발사 및 한·러 협력 나로호(KSLV-I) 개발 확정
2009-2010
나로우주센터 개장, 나로호 1·2차 발사 실패 후 누리호 독자 개발 착수(2010.03)
2013.01
나로호 3차 발사 성공 (1단은 러시아제 엔진 사용)
2014-2018
7톤 및 75톤급 독자 엔진 개발 완료, 2018년 시험발사체 발사 성공
2021.10
누리호 1차 발사 - 700km 도달했으나 3단 엔진 조기 종료로 위성모사체 궤도 진입 실패
Notes: 나로호의 두 차례 실패와 누리호 1차 발사 시 3단 엔진 조기 종료 등 수많은 시행착오가 있었으나, 원인을 철저히 규명하고 수정하며 기술 자립을 이루었습니다.

## Slide 4
1차~4차 발사 주요 성과 및 발전
검증단계에서 첫 실전 발사 및 야간 발사 성공까지
4
차수 | 발사일 / 결과 | 탑재체 | 의의
1차 | 2021.10.21 부분 성공 | 위성모사체 (1.5톤) | 목표 고도 700km 도달, 3단 헬륨탱크 문제로 궤도 투입 실패
2차 | 2022.06.21 성공 | 성능검증위성 + 위성모사체 | 700km 궤도 투입 성공, 세계 7번째 실용위성 자력 발사국 입성
3차 | 2023.05.25 성공 | 차세대소형위성 2호 등 8기 | 첫 실전 발사, 목표 고도 550km에 탑재위성 정상 투입
4차 | 2025.11.27 성공 | 차세대중형위성 3호 + 큐브위성 12기 (총 13기, 약 960kg) | 첫 야간 발사, 한화에어로스페이스 주도 첫 제작, 우주 바이오 실험 포함

## Slide 5
최신 5차 발사 집중 분석 (2026.10.07)
역대 최다 15기 탑재 및 '군집위성 시대' 개막
5
발사 성공률
누적 80% (5회 중 4회 성공)
탑재 위성 수
역대 최다 15기 (14기 궤도 진입)
주탑재 군집위성
네온샛 2~6호 5기 전원 성공
• 발사 시각 및 고도: 2026년 10월 7일 12시 25분, 목표 고도 약 570km 도달
• 교신 성과: 남극 세종기지 및 대전·제주·스발바르 지상국 교신 성공
• 군집위성(네온샛): 총 11기 체계 중 2~6호 투입으로 한반도 고빈도 관측 기반 마련

## Slide 6
올드스페이스에서 뉴스페이스로
정부·연구소 주도에서 민간 주도 우주 산업으로 전환
6
1. 체계종합기업 선정
2022년 한화에어로스페이스 체계종합기업 선정
2. 기술 이전 계약
2025년 7월 항우연 기술이전 (2032년까지 통상실시권 확보)
3. 제작 및 발사 주도
4차 발사 제작 주도 → 5차 관제 참여 확대 → 6차 대부분 업무 수행 예정
4. 인프라 구축
전남 순천 '스페이스허브 발사체 제작센터' 구축

## Slide 7
대한민국 우주 탐사 로드맵
2027년 6차 발사와 2032년 달 착륙선 도전
7
2027년 하반기
누리호 6차 발사 (초소형군집위성 네온샛 7~11호 탑재로 11기 완성)
2032년까지
매년 1회 이상 누리호 반복 발사로 신뢰성 극대화
차세대발사체(KSLV-III)
달 전이궤도 1.8톤 투입 능력 확보 (누리호의 18배) 및 2032년 달 착륙선 발사
우주항공청(KASA)
2026년 예산 1조 1,100억 원 투입으로 위성·탐사 집중 지원